ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  N _____

на присоединение к тепловым сетям МП «Горводоканал»

___________________________________________________

(Наименование организации заявителя)

1.Заказчик:_______________________________________________

(Юридический адрес заявителя)

2.Присоединение возможно от существующего теплопровода–магистрали «Котельной ФОС».Точка присоединения: (см.выкопировку).               3.Расчетный температурный график для водяной сети – отопительный,при tн.в.=-34 град.С   (70 град.С.).

4.В летний период т/сети отключены для проведения ремонтных работ.                                                5.Рабочее давление в системах отопления должно быть не более 5,5 кГс/см в кв.

6.Проект присоединения к тепловым сетям МП «Горводоканал» разработать в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СниП), «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и нормативными документами, изданными в их развитии.

7.В месте врезки предусмотреть индивидуальный тепловой пункт по типовому проекту со штуцерами для проведения промывок гидропневма-тическим способом.Индивидуальный тепловой пункт следует оборудо-вать приборами контроля учета тепловой энергии, расположить в от-дельно закрываемом помещении.                                                             8.Условия учета тепловой энергии и теплоносителя:

а/разработать проект учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах отопления согласно «Правил учета тепловой энергии»{пункты 1.9;3.1.1;3.1,5;5.1;5.2)

б/учет тепловой энергии оборудовать на границе балансовой принад-лежности и эксплуатационной ответственности сторон.                  в/работы по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя производить организацией имеющей право выполнения данного вида работ.

9.В соответствии с правилами пользования тепловой энергией техни-ческое задание действительно 2 года со дня выдачи.

10.Монтаж узла учета вести под техническим надзором по договору с МП «Горводоканал».

12.Проект выполняемых работ согласовать с МП «Горводоканал», в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Архангельской обл., Котлас-ское отделение                                                                         13.Согласно калькуляции от __________  МП «Горводоканал»  Вам следует  заплатить за выдачу технических условий по предостав-ленному  счёту сумму  _________ руб

14.На основании «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: (п.2.1.1,п.2.1.5,п2.2.3,п.2.3.1,п.2.3.20,п.6.2.2,п.6.2.8,п9.2.9,п.9.2.10), а также предписания Федеральной службе по экологичес-кому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Ар-хангельской обл., Котласское отделение  №04-01КН п.2 от 17.01.06                                                          организовать службу по контролю за соблюдением режимов теплопот-ребления и выполнением правил эксплуатации тепловых энергоуста-новок.

Директор МП «Горводоканал»                      Б.Н.Вьюхин